Snakky 6-30

По умолчанию автомат поставляется со следующей планограммой:

Полка №1 - для банк 0,33л с направляющими

Полка №2 - для бутылок 0,5л

Полка №3 - для шоколадных батончиков

Полка №4 - для чипсов и круасанов

Оставшиеся полки комплектуются произвольно.

Допускается поставка со следующими незаводскими деталями:

- циферное обозначение спиралей

- личинка замка

- ключ;

Допускается поставка с отсутствием следующих деталей:

- резьбовые опоры (ножки)*;

*В данном случае продавец обязуется предоставить компенсацию покупателю в размере 1% от стоимости автомата.

Внешний вид автомата

Детали автомата подлежат реставрации если:

1. Царапинры

На снековом автомате

Ниже 1 м над уровнем пола - длиннее 12 см
Выше 1 м над уровнем пола - длиннее 9 см

2. Пятна

а. Если диаметр окружности описанной вокруг пятна больше 8 см.

б. Если сумма диаметров окружностей описанных вокруг всех пятен на одной детали составляет более 22 см.

3. Вмятины

Диаметр более 6 см или глубина более 5 мм.

Примечания

1. Царапина может иметь прерывистую структуру (пунктир). Царапины без оголения грунтовки не закрашиваются (то есть если царапина имеет тот же цвет, но незначительно измененный тон).
2. Боковины автомата приравниваются к отдельным деталям.

3. Задняя стенка автомата не подлежит реставрации.