BVM 951-952/971-972/lei

Допускается поставка со следующими незаводскими деталями:

- типографическая продукция

- фильтр тонкой очистки

- ведро

- воронка для жмыха

- элементы освещения

- личинка замка

- ключ;

Допускается поставка с отсутствием следующих деталей:

- забрал платежных систем

- шторка окна выдачи напитка;

- резьбовые опоры (ножки)*;

*В данном случае продавец обязуется предоставить компенсацию покупателю в размере 1% от стоимости автомата.

Примечание:

Автоматы категории _0 (год выпуска до 2006) могут иметь незаводскую дверь тумбы.

Внешний вид автомата

Детали автомата подлежат реставрации если:

1. Царапины

На кофейном автомате

Ниже 1 м над уровнем пола – длиннее 9 см
Выше 1 м над уровнем пола – длиннее 6 см

2. Пятна

а. Если диаметр окружности описанной вокруг пятна больше 8 см.

б. Если сумма диаметров окружностей описанных вокруг всех пятен на одной детали составляет более 22 см.

3. Вмятины

Диаметр более 6 см или глубина более 5 мм.

Примечания

1. Царапина может иметь прерывистую структуру (пунктир). Царапины без оголения грунтовки не закрашиваются (то есть если царапина имеет тот же цвет, но незначительно измененный тон).
2. Боковины автомата приравниваются к отдельным деталям.

3. Задняя стенка автомата не подлежит реставрации.